Типовая форма технических условий на технологическое

присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети»

(для энергопринимающих устройств, максимальная мощность

которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше)

| СОГЛАСОВАНО: ОАО «СО ЕЭС» _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность) _________________________________ (подпись, Ф.И.О) «____» _______________ 201__ г. | УТВЕРЖДАЮ: ООО «Промэнерго Сети» _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность) _________________________________ (подпись, Ф.И.О) «____» _______________ 201__ г. |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети» |
| ______________________________________________________________________ (наименование энергопринимающих устройств) |
| Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от _____________ № _____________ и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____________ № _____________ энергопринимающих устройств_________________________, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети». Настоящие технические условия действительны в течение ___(__________) лет. Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью __________ МВт и объектов электросетевого хозяйства Заявителя: с образованием после выполнения настоящих технических условий __ (____) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): - ____ с максимальной мощностью ___ МВт; -_____ с максимальной мощностью ___ МВт; -_____ с максимальной мощностью ___ МВт. Схема присоединения к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения в объеме __________ МВт по первой категории надежности электроснабжения, __________ МВт по второй категории надежности электроснабжения, __________ МВт по третьей категории надежности электроснабжения. 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается): 1.1._______________________________________________________; 1.2._______________________________________________________; … 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, противоаварийной, режимной и сетевой автоматикой, а также впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на этих объектах микропроцессорными устройствами релейной защиты, автоматики в соответствии со следующими требованиями: с поддержкой стандартных протоколов обмена, совместимых с АСУ ТП (ССПИ) на существующих объектах электросетевого хозяйства. Протоколы обмена согласовать с ООО «Промэнерго Сети» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________; схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с ООО «Промэнерго Сети» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. 2.2. Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объектах электросетевого хозяйства, указанных в разделе 1 настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации по двум независимым каналам связи в соответствии со следующими требованиями: технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с ООО «Промэнерго Сети» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР); устройства сбора и передачи телеинформации должны быть интегрированы в существующие А У ТП (ССПИ). 2.3. Оснастить впервые сооружаемые объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, телефонной связью с диспетчерским персоналом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ________ и оперативным персоналом ООО «Промэнерго Сети» по двум независимым каналам связи. 2.4. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94) и требованиями Приложений к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка; точки учета согласовать с ООО «Промэнерго Сети»; обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ООО «Промэнерго Сети» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, ин ормации о состоянии средств измерения и объектов измерения. 2.5. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства и собственные нужды источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ 3.1. Предусмотреть участие нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (САОН, АЧР, АОСН). Объем управляющих воздействий и перечень присоединений, которые могут быть отключены устройствами ПА, определить в проектной документации, выполняемой в соответствии с пунктом 4.1 настоящих технических условий, и согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________ 3.2. В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ не более 0,5 на шинах 110 кВ и нарушение критерия tg φ не более 0,4 на шинах 6-35 кВ ПС Заявителя, в целях поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения. 3.3. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя: 3.3.1. Фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010 в точках присоединения к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети». 3.3.2. Средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в автоматизированную систему ООО «Промэнерго Сети», показатели качества электроэнергии должны передаваться в объеме в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010. 3.4. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010 в сети 35 кВ и выше. 3.5. Для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя, включенных в объем технологической и аварийной брони, а также электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ 4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование и проектную документацию с ООО «Промэнерго Сети» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. 4.2. ООО «Промэнерго Сети» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... (мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._... выполняются ООО «Промэнерго Сети» путем урегулирования отношений с третьими лицами), с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной документации. ООО «Промэнерго Сети» обязано согласовать задание на проектирование и проектную документацию с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц затраты на такие работы должны быть разделены по соответствующим объектам, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет ООО «Промэнерго Сети». Мероприятия, указанные в пунктах 1._, 1._..., выполняются в рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы ООО «Промэнерго Сети» на 20__ – 20__ годы. 4.3. ООО «Промэнерго Сети» выполняет разработку проектной документации по мероприятиям, указанным в пунктах 1._, 1._..., с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий. ООО «Промэнерго Сети» обязано согласовать задание на проектирование и проектную документацию с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. Выполнение перечисленных в данном пункте мероприятий осуществляется ООО «Промэнерго Сети» или Заявителем по выбору последнего при заключении договора об осуществлении технологического присоединения. 4.4. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ООО «Промэнерго Сети» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________ с корректировкой утвержденных технических условий. 4.5. При проектировании согласно пунктам 4.1-4.3 настоящих технических условий учесть технические решения, принятые в проектах: - __________________________________________________________; - ___________________________________________________________. 4.6. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей ООО «Промэнерго Сети» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ________. 4.7. Получить от ООО «Промэнерго Сети» акт о выполнении технических условий, согласованный Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. 4.8. Обеспечить участие представителей ООО «Промэнерго Сети» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ________ в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора. 4.9. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя и объектов электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго Сети», указанных в пунктах 1._, 1._... настоящих технических условий. |
| Приложение: пояснительная схема присоединения объектов электросетевого хозяйства Заявителя к электрическим сетям ООО «Промэнерго Сети» на 1 л. в 1 экз. Сетевая организация ______________________________ (подпись, Ф.И.О) «____» ________________ 201__ г. Заявитель ______________________________ (подпись, Ф.И.О) «____» _________________ 201__ г. |
| Исполнитель __________________________ (код города) тел./факс___________________ |

# Footnotes

Указывается полное наименование юридического лица – Заявителя в соответствии с учредительными документами.

Указывается количество цифрой и прописью.

Указываются мероприятия по строительству, расширению, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в части основного электротехнического оборудования с приведением количества и мощности трансформаторов, схем распределительных устройств, количества ячеек, ориентировочной длины ЛЭП. Также (при их наличии) указываются мероприятия  по реконструкции (строительству, расширению, модернизации) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций и (или) строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии генерирующих компаний, обеспечивающие техническую возможность технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

При отсутствии мероприятий по основному (первичному) электротехническому оборудованию в электрических сетях ООО «Промэнерго Сети»добавить пункт 2.5 с последующим изменением нумерации пунктов:

«2.5. Выполнить модернизацию оборудования систем технологического управления и связи на __________, __________ (указываются конкретные объекты электросетевого хозяйства ООО «Промэнерго Сети».

Выбирается требуемое.

В случае отсутствия присоединения к торговой системе оптового рынка пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями:

в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94) и требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии»;

точки учета согласовать с ООО «Промэнерго Сети»;

обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ООО «Промэнерго Сети»с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения.

Указывается при наличии трехобмоточных трансформаторов на подстанциях Заявителя.

При отсутствии мероприятий по основному (первичному) электротехническому оборудованию в электрических сетях ООО «Промэнерго Сети» и на объектах электросетевого хозяйства третьих лиц пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. ООО «Промэнерго Сети» выполняет мероприятия, указанные в пункте 2.5 настоящих технических условий. ООО «Промэнерго Сети» обязано согласовать задание на проектирование и проектную документацию с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ________. Затраты по модернизации (замене) систем технологического управления должны быть разделены по собственникам объектов».

Применяется при заключении договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту в соответствии с разделом III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.04 №861

Пункт 23 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.04 № 861.